## Slide 1
第一部分 引言与底层网络技术
第一章 引言

## Slide 2: 主要内容
1.1 协议体系结构
    协议体系结构概念
    协议层次模型
    协议
    OSI与TCP/IP参考模型
1.2 网络互联与TCP/IP
1.2.1 用IP实现异构网络互联
1.2.1 TCP/IP协议族的引入
1.3. 协议的描述与验证
    协议工程的概念
    有限状态机模型
    停等协议的有限状态机

## Slide 3
1995年10月24日，美国联邦网络委员会为Internet作了如下 定义：
Internet是一个全球性的信息系统，系统中的每台主机都 有一个全球唯一的主机地址，地址格式通过IP协议定义。系 统中主机与主机间的通信遵守TCP/IP协议标准，或是其它与 IP兼容的协议标准来交换信息。在以上描述的信息基础设施 上，利用公网或专网的形式，向社会大众提供资源和服务。
上述定义充分说明了TCP/IP与Internet的关系。

## Slide 4: 美国著名科学家Lawrence Roberts 因提出、设计并实现了 ARPANET，而被称为“ARPANET之父”， ARPANET 使用了 报文交换机和分组交换技术。
Lawrence Roberts
“ARPANET之父”

## Slide 5: 美国著名科学家Vinton G. Cerf和Robert Kahn因 在TCP/IP上作出的突出贡献，获得2004年图灵奖， 并于2014年3月被IEEE评选为Internet之父。
Vinton G. Cerf Robert Kahn
“Internet之父”

## Slide 6: 美国科学家Leonard Kleinrock和Paul Baran 因在分 组交换技术上的杰出贡献，于2014年3月Leonard Kleinrock和Paul Baran被IEEE评选为Internet之父。
Leonard Kleinrock
伦纳德·克兰罗克
Paul Baran
保罗·巴兰

## Slide 7: 欧洲原子核研究组织 CERN，英国科学家Tim Berners-Lee因发明了万维网，而被称为“万维 网之父”
Tim Berners-Lee
“万维网之父”

## Slide 8: 1.1 协议体系结构
1.1.1 协议体系结构概念
计算机网络是一个十分复杂的系统
  不同的通信介质——有线(光缆、双绞线……)、 无线……
  不同种类的设备——主机、路由器、交换机……
  不同的操作系统——Unix、Windows… …
  不同的业务种类——分时、交互、实时… …
  不同的底层网络技术——以太网、令牌环网……
相互通信的两个计算机系统必须高度协调工作才行，而 这种“协调”是相当复杂的。

## Slide 9
分层模型，分而治之！
诸多不同类型的计算机和网络设备要进行通信，必须使它们 采用相同的信息交换规则（协议），为了减少网络协议设计 的复杂性，通常情况下，采用分层模型开发网络协议。
  分层：将整个通信过程划分成许多小问题，为每个小问题单独设计 一个协议。每层实现一种特定的服务（功能）。
这样简化了每个协议的设计、分析、编码、测试，并且简化了网络 的故障排除。
  依赖下层提供的服务，实现自己内部的功能，并向上层提供服务。

## Slide 10
分层的原则：
  将相似的功能集中在同一层内，必要时可将层的功能再分成子块
，层数不宜过多，以避免层间接口的开销变大。
  每一层实现定义明确的功能，并应尽量局部化，当功能差别较大 时应分层处理，减少层与层之间必要的消息传递。
  各层只对相邻的上下层定义接口，提供或访问服务。
  层次的划分应有利于标准化工作。
层次结构方法有什么优点？
  独立性强
上层只需了解下层通过层间接口提供什么服务—黑箱方法。
  适应性强
只要服务和接口不变，每层的实现方法可任意改变。
  易于实现和维护
系统结构清晰，实现、调试和维护变得简单和容易。 设计人员能专心设计和开发所关心的功能模块。

## Slide 11
协议体系结构（protocl architecture ）：为完成计算机间的 通信合作，将计算机互联的功能划分成定义明确的层次， 规定了相邻层间通信的接口与服务，以及同层实体通信的 协议。这种层和协议的集合称之为协议体系结构（ protocol architecture ）。它精确定义了计算机网络及其部件所应完 成的功能。
实现 (implementation) ：遵循这种体系结构的前提下用何 种硬件或软件完成这些功能的问题。体系结构是抽象的， 而实现则是具体的，是真正在运行的计算机硬件和软件。
协议栈（protocol stack)：协议体系结构中竖直排列的这些 层中的一组协议（每一层一个或几个协议） 。也就是在一 个系统中所使用的一组协议。

## Slide 12
简单的协议体系结构
为有助于理解协议体系结构中多层通信，给出一个简单的 协议体系结构。分布式数据通信涉及三个部分，应用程序
、计算机和网络。应用程序如浏览器，它运行在计算机上
，并且计算机支持多个应用进程的并发运行。计算机连接 到网络上，需要交换的数据通过网络从一台计算机传送到 另一台计算机上。即在两台不同计算机上的运行的应用进 程间进行数据传递。这样可将通信划分为三个相对独立的 层次：网络接口层、运输层和应用层。

## Slide 13
网络接口层：实现计算机与所连网络之间的数据交换，网 络接口层根据所使用的网络类型（不同的局域网和广域网
）和技术（电路交换或分组交换）而采用不同的网络软件
，这样与网络接入有关的功能划分为一个独立的层次，位 于该层之上的运输软件就不必关心所使用的网络类型了。
运输层：通过网络连接的计算机上的应用进程之间的数据 交换通常要求是可靠的，而这种可靠性机制与应用程序类 型无关，并且都集中在同一层中，由所有应用程序共享， 这一层称为运输层。
应用层：包含用于支持各种不同的用户应用逻辑，对不同 类型的应用，需要一个独立的专门负责该应用的模块。

## Slide 14
层(layer)
协议(protocol)
对等实体（peer entity)
接口（interface)
服务(service或业务)
原语(primitive)
不同机器中对应层 实体称为对等实体
第n层的通信双方 进行通信的规则和 约定的统称为第n 层协议
相邻上下层之间都 有接口，接口定义 下层向上层提供的 服务。
服务由一组原语描述
。如果协议位于操作 系统中，则这些服务 原语通常是一些系统 调用。
实际上，数据并不是从一台机器的第 n层直接传递到另一台机器的第n层。相 反，每一层都将数据和控制信息传递给它的下一层，这样一直传递到最低层
，低一层下面的物理介质（physical medium)，通过它进行实际的通信。

## Slide 15: 服务与协议的关系
15
协议是“水平的”，即是控制两个对等实体进行通信的规 则的集合。 协议的实现保证了能够向上一层提供服务。
服务是“垂直的”，即服务是由下层向上层通过层间接口 提供的功能。上层使用服务原语获得下层所提供的服务。
本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议。即下 面的协议对上面的服务用户是透明的。
在协议的控制下，两个对等实体间的通信使得本层能够向上 一层提供服务。要实现本层协议，还需要使用下层所提供的 服务。

## Slide 16: 五层网络结构通信示例

## Slide 17
5层：应用程序产生消息M，并向下传递给第4层。
4层：在M前加上首部H4，构成本层的协议数据单元PDU
，并向下传递给第3层。首部包含控制消息，如地址， 用 于目的机器上对等实体向上递交消息。首部控制消息还可 以是消息序号、消息大小和时间等。
控制消息：根据各层不同需求确定，首部或尾部添加的控 制信息是根据接收方的需求确定的。
3层：分割消息为较小的单元，并加上第3层首部H3构成分 组后，独立选择输出线路。并把分组传递给第2层。
2层：在每个分组的前面加上一个首部，在后面加上一个尾 部。通过接口传递个1层。
1层：向下在物理介质上传递消息。
接收端机器自底向上逐层传递消息，在传递过程中逐层剥 离各层首部，消息M最终交给目的机器第5层对等实体。

## Slide 18
协议数据单元（Protocol Data Unit，PDU) ：每个层次将 从上层接收的消息加上首部和尾部后就构成本层的协议数据 单元。
虚拟通信：通信是水平的，每层对等实体之间，使用本层协 议。对等实体之间类似于发送到对方（SendToOtnerSide)和从 对方接收（GetFromOtherSide）这样的过程
物理通信：通信是垂直的，通过相邻层之间的层间接口与底 下的层进行通信，并不是直接与另一端进行通信。

## Slide 19: 1.1.2 协议层次模型
为确保所形成的通信系统是完整的和有效的，必须认真构筑 一整套协议。在这套协议的总体设计规划中，各协议的设计 在功能上不能重复，每个协议只处理通信功能的一部分，而 所有协议相互协作能高效统一的完成所有的通信功能，这套 协议称为协议族或协议栈。把协议族中的各种协议集中成为 一个统一的整体的抽象结构，被称为层次模型（layer model
） 。层次模型所描述的就是如何把通信问题的所有方面划 分成一个个协调工作的层次结构。

## Slide 20
使用OSI体系结构中的概念来描述n层协议模型，在OSI中， 实体表示任何可以发送和接收信息的硬件或软件进程。在多 数情况下，实体就是一个特定的模块。两个（N）实体在（ N）层协议的控制下通信，使（N）层能够向上一层（N+1） 提供服务。这种服务就是（N）服务。接受（N）服务的是 上一层实体，即（N+1）实体。它们也称为（N）用户或更 严格地称为（N）服务用户。
一个（N）实体向上一层所提供的服务由以下三部分构成：
（1）（N）实体自己提供的某种功能。
从（N-1）层及其以下各层以及本地系统环境得到的服务。
通过与处在另一系统中的对等（N）实体的通信而得到的服务。

## Slide 21: 服务示意图
相邻层的上层都是通过下层完成本层的功能，其中下层称为服务提供者
，上层称为服务使用者或服务用户，服务的提供和使用都是通过相邻层 的接口,即服务访问点（SAP)进行。PDU通常有两部分构成：用户数据和
协议控制消息PCI,PCI一般作为首部或尾部加在用户数据的前面或后面。 21
开放系统A
（N）层服务用户
（N＋1）实体
（N）实体
供
服
交
提 换 服
务 原
语
（N＋1）实体
（N）实体
提
供
交 换
服
开放系统B
提供（N-1）层服务
通过（N-1）层连接进行通信
（N）层服务提供者
层间接口
（N＋1）层
（N-1）层
nSAP 务
提供（N）层服务 服 nSAP 务
务 原
语
（N）层协议
(N)PDUs
接受(N)服务的是上 一层实体，即(N+1)
实体。它们也（N称）为层 (N)用户或更严格些 是(N)服务用户。
两个(N)实体在(N)协 议的控制下的通信， 使(N)层能够向上一层 (N+1)提供服务。这 种服务就是(N)服务
。层间接口
将(N)层对等实体之间，为实现
该层协议所交换的信息单元称 为协议数据单元PDU(Protocol Data Unit)。通常将第N层的协 议数据单元记为(N) PDU。

## Slide 22: 数据单元的名称与关系
服务访问点SAP
N层的PDU=N层PCI+N层SDU N层的SDU=N+1层的PDU
协议数据单元PDU
协议控制信息PCI
PCI
PCI
PDU
服务数据单元SDU

## Slide 23
在OSI/RM中，数据单元是数据传送的单位可分为三种：协议 数据单元PDU、接口数据单元IDU和服务数据单元SDU。
协议数据单元PDU：用户数据到了N+1层之后，N+1层实体 要在它前头加上一些附加的信息，即协议控制信息（PCI）。 形成该层的一个协议数据单元（PDU)。协议控制信息的作 用是为了协调对等实体之间的共同操作，即实现本层的对
等协议。它所包含的内容是根据该层所要完成任务的不同 而制定的，比如说，到了某一层之后，就可以在这个协议 控制信息中加入源和目标地址，以此来识别发送方和接收 方。所以我们经常说，PDU是被对等实体用来执行对等协 议的，其实这主要还是协议控制信息的功劳。

## Slide 24
接口数据单元IDU：N+1层实体与N层通过服务访问点传 递的数据单元。IDU就是由上层的协议数据单元和另外 一些附加的信息组成。这些附加的信息就称为接口控制 信息（ICI），它的作用是为了协调上层与下层实体之间 的共同操作，并不是发送方给收方的内容，它只要完成 接口上的数据传递之后，就不复存在了。
服务数据单元SDU：从图中我们可以看出，到了下层之 后，接口控制信息已经不复存在了，真正要跨越网络传 给收方N层对等实体的接口数据单元的数据部分，即上层 的协议数据单元。但在这个时候，上层的协议数据等于 又被起了另一个名称，叫服务数据单元（SDU)。

## Slide 25: 服务原语（primitive)
25
在协议体系结构中，相邻层之间的服务在形式上是由一组原语
（或操作）和参数来描述。服务原语定义的是所执行功能，即 原语通知服务提供者执行某个动作，或者报告将某个对等实体 的活动报告给用户，而参数则用于传递数据和控制信息。服务 原语真正形式取决于它的实现方式，过程调用是服务原语的一 个实例。 ISO的标准种使用了4种类型的服务原语来定义该体 系结构种相邻层之间的交互作用，如表中所示。
原 语 含 义
请求(request) 由服务用户发出的服务原语将调用某些服务，并传递必要的参数， 以完整地指明所请求的服务
指示
(indication)
由服务提供者发出的服务原语，用以下两者之一：
指示连接上的对等服务用户已调用了某规程，并且提供了相关的参数
向服务用户通知一个提供者激活的动作
响应
(response)
由服务用户发出的服务原语，用于应答或完成某些规程，这些规程 在早些时候已经由向该用户发出的指示调用
证实
(confirm)
由服务提供者发出的服务原语，用于应答或完成某些规程，这些规 程在早些时候已经由服务用户的请求调用。

## Slide 26
N+1层
协议实体
N层 协议实体
N-1层
协议实体
响应
指示
N+1层
协议实体
N层 协议实体
N-1层
协议实体
请求
证实
使用的服务
提供的服务
服务原语工作示意图
例如，设想从发送方（N+1）实体向另一个系统的对等（
N+1）实体传送数据，步骤如下：
  源点的（N+1）的实体用请求服务原语调用它的（N）实体。与这 个服务原语相关联的是必要的参数，比如传输的数据和终点地址 等。
  源点的（N）实体准备一个（N）PDU发送到它的对等（N）实体
。

## Slide 27
27
终点的（N）实体通过指示服务原语把数据交付给终点上适当的（
N+1）实体，其参数包括数据和源点地址。
如果要求确认，那么终点的（N+1）实体向它的（N）实体发送一 个响应服务原语。
终点的（N）实体用一个（N）PDU来运送这个确认给源点（N）实 体。
这个确认在源点以证实服务原语的形式交给（N+1）实体。
证实型（confirmed）和无证实型（unconfirmed）服务的区别：
证实型服务包含所有4种服务原语。
无证实型服务只包含请求和指示2种服务原语。

## Slide 28: 图中描述了事件发生的事件顺序。图（a） 事件序列称为证实 服务，因为发起者会收到一个证实，表明它所请求的服务在另 一端得到了预期的效果。如果仅涉及请求和指示这两个服务原 语，则这个服务的对话就是无证实服务，发起者不会收到表明 其请求的动作已发生的证实信息，如图（b）所示。
指示
响应
N+1层
N层
N+1层
请求
证实
服务用户 服务提供者
源点
（a） 证实服务
终点
服务用户
N+1层
N+1层
N层
请求
指示
源点
终点
服务用户
服务用户
服务提供者
（b） 无证实服务
服务原语时间序列

## Slide 29: 1.1.3 协议
网络协议 (network protocol)，简称为协议，是为进行网络中 的数据交换而建立的规则、标准或约定。这些规则明确规定 了所交换的数据的格式以及有关同步的问题（同步含有时序 的意思）。
英 格 兰 国 家 物 理 实 验 室 NPL(National Physical Laboratory) 的 R.A. Scantlebury和K.A.Bartlett在一份备忘录(A protocol for use in the NPL data communications network)中最早将“协议(protocol)”一词用于描述数据通 信过程。
备忘录将协议定义为 “协议是关于分布式系统进行信息交 换时的一种约定，协议应按照语言的方式进行定义。”
协议的定义类似于语言的定义，从语言的角度，网络协议主 要有三个要素：语法、语义和同步。

## Slide 30: 协议定义：语法
在语言学中，语法是指语言组成成分(词、句等)之间以什 么样的关系结合而构成语句或语言，也即是语言的结构方 法和构成规则。
网络协议中，可以将交换的报文（即OSI体系中的协议数 据单元PDU)分为两种：用于传输用户数据的数据报文和用 于协议控制的控制报文。
网络协议中的语法的含义
网络协议中的语法体现为数据报文中的控制信息(通常在报文 的首部)和各种控制报文的结构、格式，也即是规定报文的长 度，报文中划分多少个域(Field)，每个域的名称、意义、数 据类型、长度等。其中，报文中各个域的类型、长度及相互 间的位置、顺序关系则构成了词法。

## Slide 31: 协议定义：语义
在语言学中，语义是指语言组成成分（词、句等）的含 义。
网络协议的语义可以理解为协议数据报文中的控制信息 和控制报文中各个域所约定的含义，即需要发出何种控 制信息，完成何种动作以及做出何种响应。
例如：
  报文首部控制信息中的目的地址信息指明了报文的目的地，接收 到此报文的网络结点均将其作为进行路由选择的依据，因而规定 在首部控制信息中在给定域给出目标结点地址就是一种语义。

## Slide 32: 协议定义：语义（Cont.）
例如（续）：
  连接的建立：为了实现有连接的传输服务，设计了一套实现连接 的控制报文。发起连接方构造一个请求连接的协议控制报文，这 个“请求连接”就是该控制报文的语义。收端收到这个控制报文 后，根据已知的格式分析规定域中报文类型码就可了解这个“请 求连接”的语义，从而作出“允许连接”或“拒绝连接”的响应
。“允许连接”报文和“拒绝连接”报文的格式和语义也是协议 中约定好的，通信双方通过这些约定语义的控制报文按一定时序 关系的交换即可实现建立连接的功能和提供有连接服务。
  其它的在协议中常使用的“数据收到确认”报文(ACK报文)、“ 出错通知”报文、“紧急通知”报文等等均可看成为具有特定语 义的网络协议的语句，即协议的组成部分。

## Slide 33: 协议定义：同步
简单地说，同步是指事件实现顺序的详细说明。
  具体来说，同步是指通信过程中各种控制报文传送的顺序关系， 例如“允许连接”或“拒绝连接”报文必须是作为请求连接报文 的一种响应来发送，“释放连接”报文也必须在建立连接后的某 种条件下发送等等。
  这种控制报文发送的时序关系，也决定了通信双方所处的通信状 态(发送状态、接收状态、等待状态等)的制约关系，所以常用通 信双方的有限状态机的方法来描述网络协议。

## Slide 34: 1.1.4 OSI与TCP/IP参考模型
1. ISO-OSI参考模型
在对网络技术和理论进行一系列研究之后，各大计算机公司 纷纷制定了自己的网络技术标准。其中比较知名的有，1974 年，IBM公司首先提出了系统网络体系结构（ System Network Architecture，SNA）标准，1975年，DEC公司也公 布了数字网络体系结构（ Digital Network Architecture，DNA
）标准。这些标准均采用层次结构，但在层次的划分、各层 协议等问题上不相同，使得采用不同体系结构的网络很难互 联。

## Slide 35
针 对 这 一 问 题 ， 国 际 标 准 化 组 织 （International Organization for Standardization，ISO）于1984年提出了著 名的Open System Interconnection/Reference Model，开放系 统互连参考模型，简称OSI/RM。
开放系统OSI标准定制过程中所采用的方法是将整个庞大 而复杂的问题划分为若干个容易处理的小问题，这就是分 层的体系结构方法。在OSI中，采用了三级抽象，即体系 结构、服务定义和协议规范（协议规格说明）。

## Slide 36
体系结构：OSI参考模型定义了开放系统的层次结构、层次 之间的相互关系及各层所包含的可能的服务。它是作为一个 框架来协调和组织各层协议的制定，也是对网络内部结构最 精炼的概括与描述。
服务定义：OSI的服务定义详细说明了各层所提供的服务。 某一层的服务就是该层及其下各层的功能，它通过接口提供 给更高一层。各层所提供的服务与这些服务是怎么实现的无 关。同时，各种服务定义还定义了层与层之间的接口和各层 的所使用的原语，但是不涉及接口的具体调用方法。
协议规范：OSI标准中的各种协议精确定义了应当发送什么 样的控制信息，以及应当用什么样的过程来解释这个控制信 息。

## Slide 37
ISO/OSI参考模型不是一个标准，它描述了一些概念， 是一个在制定标准时所使用的概念性的框架。OSI参考 模型用来协调进程间通信标准的制定，没有定义具体的 实现方法。在OSI范围内，各种网络中所使用的协议只 要与OSI的协议规范相一致就能实现网络互联。

## Slide 38: ISO-OSI/RM
应用层：给用户提供接入网络的接口和多种应 用服务的支持。
表示层：负责数据表示的语法和语义。 以抽象的方式定义双方交换的数据结构。
会话层：负责建立（或清除）在两个用户之间的 会话，会话提供，包括对话控制、同步，令牌管 理等服务。
传输层：负责完整报文的进程到进程的交付。
为会话层提供与下面网络无关的可靠消息传送机制
网络层：负责把分组从源点交付的终点。 路由、转发，拥塞控制、网络互联
数据链路层：把物理层转换成可靠的链路
成帧，差错控制、流量控制，物理寻址，媒体访问控制
物理层：协调通过物理介质传送比特流时所需要的各种功能 缆线，信号的编码，网络接插件的电子、机械接口

## Slide 39: 2. TCP/IP参考模型
TCP/IP 参 考 模 型 （Transmission Control Protocol/Internet Protocol Reference Model ）TCP/IP参考模型是计算机网络的 鼻祖ARPANET和其后继的互联网使用的参考模型。
两个设计目标：
实现网络互联；
残存性强，即使中间机器和线路失去控制，只要源和目的机器 在工作通信就不会中断。也就是说网络不受子网硬件损失的影 响，已经建立的会话不会被取消。-动态路由和网状拓扑
TCP/IP协议族由应用层、传输层、互联网层、网络接口层构 成。每一层的功能由一个或多个协议实现。

## Slide 40: TCP/IP 协 议 族 （Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite）是一个在Internet使用的协议系列，TCP/IP 协议族包含了大量由Internet体系结构委员会（Internet Architecture Board, IAB）作为Internet标准发布的协议。
40

## Slide 41
互连网层：提供无连接的分 组交换功能
主机至网络层（或网络接口层）， 在TCP/IP模型中很少提及。
应用层：向用户提供应用服 务。如FTP，TELNET等
传输层：提供 可靠的面向连 接的传输层协 议TCP和不可 靠的非连接传 输层协议 UDP。

## Slide 42: OSI与TCP/IP参考模型的比较
相同点：
两者都以协议栈的概念为基础，并且协议栈中的协议彼此互相独立。
两个模型中的各个层的功能大致相似，如两者都有功能相似的应用层、 传输层、网络层。
不同点：
在OSI模型中，严格地定义了服务、接口、协议；在TCP/IP模型中， 并没有严格区分服务、接口与协议。
OSI模型更具通用性，TCP/IP模型一点也不通用。
OSI模型支持无连接和面向连接的网络层通信，但在传输层只支持面 向连接的通信；TCP/IP模型只支持无连接的网络层通信，但在传输层有 支持无连接和面向连接的两种协议可供用户选择。
TCP/IP模型中不区分、甚至不提起物理层和数据链路层。

## Slide 43: 3. TCP/IP分层模型中的两个边界
应用层
传输层
IP层
网络接口层 硬件层
操作系统边界
OS外实现
协议地址边界
使用硬件地址
OS内实现 使用IP地址
传输层及其以下的各层协议，应用层中被IETF标准化的协议 和操作系统厂商自定义的协议属于操作系统内部实现。用户自 己开发的应用程序所制定的相应协议属于操作系统外部实现。
编写网络应用程序时如何访问操作系统内部的服务？？ SOKET是连接网络应用与操作系统的一个常用接口。
问题：如何实现IP地址和到物理地址的映射？ 解答：使用ARP和RARP协议
Socket编程接口

## Slide 44: 4. 点到点和端到端
TCP/IP分层模型中点到点和端到端概念示意
主机A发出的数据在自己的协议栈中逐层向下递交并通过LAN1投递给R1， R1收到数据后，提取其中包含的IP数据报选路后沿着自己的协议栈逐层向下 递交，并通过WAN转发给R2，R2经过与R1相似的过程，经过LAN2转发给 主机B，主机2沿着自己的协议栈逐层向上递交，最后到达相应的应用层。
应用层
传输层
网络层
网络接口层
主机 A
主机 B
应用层对等实体间的端到端通信
路由器 1
路由器 2
AP2
AP1 LAN1 WAN LAN2
AP1
端口
端口
传输层对等实体间的端到端通信
点到点
点到点
点到点
点到点
AP2 应用层
传输层
网络层
网络接口层
点到点
点到点
IP 层 IP 层

## Slide 45: 在整个过程中，主机1的应用层和传输层看到的就是其通信 对等端（主机2）的相应层，而主机1、R1、R2和主机2的IP 层、网络接口层看到的都是与自己直连的下一跳设备的相应 层。从这一点看，我们称应用层和传输层是端到端的，而其 下各层是点到点的。
45
点到点：指对等实体间的通信由一段直接相连的机器间的通 信组成。
端到端：指对等实体间的通信向拥有一条直接线路，而不管 中间要经过多少通信节点。

## Slide 46: 5. 协议依赖关系
IP、ICMP、IGMP、OSPF
ARP、RARP、PPP
TCP UDP
SMTP
HTTP
M
IME
BGP
RPC
rlogin rsh
FTP
TE
LNET
DNS NFS
SNMP
ASN.
1
TFTP
BOOTP DHCP
RIP
RTP
NFS
RPC
XD
R
TCP/IP协议族中各协议的依赖关系
整个TCP/IP协议族包含了很多协议，这些协议之间存在相互依 赖关系，其中DNS比较特殊，它既依赖TCP，也依赖UDP。此 外，OSPF用于路由信息维护，它的报文直接封装在IP数据报中 投递，所以把它列在1P层。

## Slide 47
沙漏计时器形状的TCP/IP协议族
TCP
UDP
IP
网际层
网络接口层
运输层
应用层 HTTP … SMTP DNS … RTP
…
网络接口1
网络接口2
网络接口3
Everything over IP
IP 可为各式各样的应用程序提供服务
IP over Everything
IP 可应用到各式各样的网络上
沙漏计时器形状的 TCP/IP 协议族

## Slide 48: IP位于所有通信的中心，是唯一被所有应用程序所共用的 协议，从功能上看，IP屏蔽了底层物理网络之间的差异， 向上提供一种一致的服务，实现了不同物理网络之间的互 通，是Internet的核心技术。

## Slide 49: 6. 多路复用和多路分解
协议依赖关系体现了TCP/IP协议栈的重要思想：多路复 用和多路分解
多路复用：发送数据时，各类基于TCP的应用都会把数据封 装在TCP报文段中，基于UDP的应用则把数据封装在UDP数 据报中；TCP报文段、UDP数据报和ICMP报文都要封装在 IP数据报中；IP数据报、ARP报文等则封装在物理帧中。
多路分解：当目的主机收到一个以太网数据帧时，数据就 开始从协议栈中由底向上升，数据链路层以首部中的帧类 型字段进行分用，网络层以IP首部中的协议字段的值进行分 用，运输层以TCP或UDP首部中的目的端口号字段进行分用
。

## Slide 50: 1.2 网际互连与TCP/IP
Internet是由各种不同的网络构成的，这些网络在信道的访 问方式和数据的传送方式上存在差异。
出现各种不同网络是因为没有一种单一的网络硬件技术可 以满足所有的要求。而用户又期待一种通用的互联。
网络互联的目的就是要隐藏底层网络硬件的细节，同时提 供一般的服务通信。
例如：以太网和点对点网络（使用PPP协议）通信时使用不 同的帧格式和物理地址。

## Slide 51: Vinton Cerf提出网络互联的技术思路：
在每个网络内部使用各自的通信协议，每个网络与其他网络通信 时使用TCP/IP协议族。
Cerf 的Kahn的网络互联原则：
  最低限度的，自治的-不因网络互联而改变各网络的内部（黑盒子设计）
-minimalism, autonomy - no internal changes required to interconnect networks ，
    每个网络既可自行运行也可网间互联
  尽力而为的服务模型-best effort service model
    丢弃的分组被重传而实现误码恢复
  无状态路由器-stateless routers-任何类型的网络可通过网关连接到另一个 其他类型网络
    不保存任何经过的数据信息
  分布式控制-decentralized control
    没有集中的网络管理和控制
定义了今天的互联网体系结构

## Slide 52
TCP/IP协议是Internet最基本的协议。在Internet没有 形成之前，世界各地已经建立了很多小型网络，但 这些网络存在不同的网络结构和数据传输规则，要 将它们连接起来互相通信，就好比要让使用不同语 言的人们交流一样，需要建立一种大家都听得懂的 语言， 而TCP/ IP就能实现这个功能， 它就好比 Internet上的“世界语”。

## Slide 53: 1.2.1 用IP实现异构网络互联
网络1
（以太网）
网络2
（Modem拨号，PPP）
协议 数据…
FCS
F A C
7E FF 03
1 1 1 2
F 7E
2 1
数据… FCS
目的地址 类型
源地址
6 6 2
4
如何通信？
问题一：数据格式不同
问题二：地址不同

## Slide 54: 解决：引入IP层，屏蔽不同物理网络技术的差别。
以太网
令牌环网 拨号线路 帧中继
IP层（IP地址，IP报文格式确定）
应用1
应用2
应用n
…
网络1
（以太网）
以太网帧
IP数据报
IP数据报
PPP帧
问题：谁来作转换？
解决：引入IP路由器
以太网帧
IP数据报
IP数据报
PPP帧
IP数据报
图1-2 路由器在异构网路中所起的作用
网络2
（Modem拨号，PPP）

## Slide 55: Internet的物理体系结构
Internet的构成
从实现层面看，路由器 是实现网络互联的。
H5
2
H4
H
3
H6
用路由器连接起来的多个物理网络
H
路由器
网络
主机
H1
从协议层面看，IP解决 了网络互联问题。
除了实现异构网络互联外，路由器的另一个重要的功能 是在其所连接的多个网络之间转发IP数据报。

## Slide 56: 1.2.2 TCP/IP协议族的引入
遗漏的问题及解决方案：
选路问题：要正确转发数据报，所有路由器对这个复杂系统 的认识必须一致，路由协议（RIP、OSPF、BGP等）解决了 这个问题。
可靠传输问题：传输线路存在差错、丢失、乱序等问题，传 输控制协议TCP用于提高可靠性。
网络控制问题：复杂系统的流量、拥塞、服务质量等的控制
，Internet控制报文协议（ICMP）、TCP等协议实现。
上述协议在解决了网络基础设施正常高效运转的问题后。就可 以基于这个基础设施构建各种应用。
FTP、HTTP、TELNET、POP3、SMTP、SNMP、DNS等等

## Slide 57: 1.3 协议描述与验证
57
1.3.1 协议工程的概念
协议工程：集成化(Integrated)、形式化(Formal)的协议 开发过程称为协议工程。 “集成化”，就是指协议开发 的各个阶段前后衔接，并在同一个开发系统中完成。协 议开发包括如下几个阶段：
  协议说明（Protocol Specification）
  协议验证（Protocol Verification）
  协议实现（Protocol Implementation）
  协议测试（Protocol Testing）
    一致性测试（Conformance Testing）
    互操作性测试（Interoperability Testing）
    性能测试（Performance Testing）

## Slide 58
协议说明
  必须既定义一个协议实体提供给它的用户的服务，又定义该协议实 体的内部操作。
协议验证
  验证协议说明是否完整、正确。
协议实现
  用硬件和/或软件实现协议说明中规定的功能。
协议测试
  用测试的方法来检查协议实现是否满足要求，包括：协议实现是否 与协议说明一致（一致性测试）、协议实现之间的互操作能力（互 操作性测试）和协议实现的性能（性能测试）等。
在协议的说明、验证、实现和测试过程中使用形式化描述 技术，不仅可以比较容易地理解协议，而且可以使协议描 述更加精确，大大简化了协议的研究工作。

## Slide 59
协议验证
  验证协议说明是否完整正确，以协议描述为基础，涉及逻辑证 明。
  主要用于系统实现前的设计阶段，为了避免可能出现的设计错 误。原则上验证涉及协议所有可能的状态。
  可达性分析是一种常用的验证方法，可达性分析能够发现协议 描述中的各种错误。
    利用图论知识可以解决状态的可达性问题；
    可达性分析能够用来解决协议的不完整性、死锁和无关变迁
（多余的转换）等问题。
不完全：如果每类帧在某一状态出现是可能的，而有限状态机并没有说应采取 什么行动，描述不完全。
死锁：如果存在某个状态集，从这些状态没有出口，也没有完成任何进展（收 到正确的帧）。
多余的转换：在一种状态下如何控制一个事件，而这个事件永远不可能发生。

## Slide 60
形式化描述的意义
  实际使用的协议非常复杂，给协议的理解、验证、实现和测试等工 作带来困难，需要采用形式化的、数学的描述方法来描述协议。但 是目前大多数协议还是采用自然语言描述。
自然语言描述协议的缺点
  冗余；
  多义性；
  结构性不好；
  不便于自动验证、测试、实现。
形式化描述技术FDT（Formal Description Technique）/形 式化方法FM（Formal Method）广泛应用于协议工程研究 中

## Slide 61
一种形式化方法总是以一种形式体系为基础，只是在具 体应用时，大都做了便于描述的改进和扩充。
常用的形式化方法
  有限状态机FSM（Finite State Machine）
    扩展：EFSM
  形式化语言模型
    LOTOS，Estelle，SDL
    都有相应扩展
  Petri网
    扩展：时间Petri网，随机Petri网，高级Petri网
  过程代数（Process Algebra）
    扩展：随机过程代数

## Slide 62: 1.3.2 有限状态机模型（Finite State Machine） 有限状态机是许多协议模型的一个关键概念。其协议机（ 发送方或接收方）在每一个时刻总是处在一个特定的状态
，其状态是由所有变量值组成的，包括程序计数器在内。
定义：系统被描述成有限的状态，在一定的前提条件下会 发生一系列的输入事件，这些事件使得系统采取相应的动 作，并从一个状态转换成另一个状态，我们称为状态的变 迁或转换（transition） 。

## Slide 63: 各状态总是选择在协议机等待下一个事件发生的时刻。协议 机的状态由其变量的状态决定，状态数则有2n个，这里的n 是表示所有状态变量所需位数。
63
从每个状态，有0或多个可能的转换到其他状态。当某些事 件发生了，就会发生转换，对于一个协议机而言，当发送一 帧，接收一帧，计时器超时，产生一个中断等，都可以引起 转换。对于信道而言，典型的事件是协议机将一个新帧插入 信道，传输一帧到协议机，或由于突发噪声而丢失帧。
从初始状态通过一系列转换，可以到达某些状态，或许是全 部状态。利用图论中可传递封闭包就可以确定哪些状态是可 达的，哪些是不可达的。这项技术称做可行性分析。

## Slide 64
有限状态机可以把协议形式化为一个四元组模型(S, M, I, T)
，其中：
S是进程和信道可能进入的状态集合， M是在信道上进行交换的帧的集合，
I是进程初始状态的集合，
T是两两状态之间转换的集合。
起初，所有的进程都处于初始状态。然后事件开始发生，诸 如有帧可供传输，或计时器到点。每个事件可能引起一个进 程或信道采取行动，从而转换成新的状态，通过仔细计算每 个状态的每个可能的后继，就能建造出可达性图，并且分析 这个协议。

## Slide 65
通信协议建模
  基本出发点：认为通信协议主要是由响应多个“事件 ”的相对简单的处理过程组成；
  事件
    命令（来自用户）
    信息到达（来自低层）
    内部超时
  优点：简单明了，比较精确；
  缺点：对许多复杂的协议，事件数和状态数会剧增， 处理困难。

## Slide 66: 1.3.3 停等协议的有限状态机
（1）半双工信道的停止等待协议
设通信双方进行半双工通信，发送方发送信息帧，接收方回 送确认帧。双方约定采用停等协议，因此发送方仅需1比特 来编号，下面将0号帧和1号帧分别记为帧0和帧1。当收到 有差错的帧时，则丢弃此帧，同时不发送任何应答帧。当收 到序号不正确但无差错的帧时，要发送确认帧，同时丢弃此 帧，不发送给主机。我们还假定接收方在准备发送确认帧 ACK时，暂不接收外面发来的帧。这样就得到甲乙双方各自 的有限状态机。

## Slide 67
67
图中椭圆表示状态符号，其右方数字为状态标号，椭圆内的字 表示状态的意义。带箭头的直线或弧线表示状态的变迁，而直 线或弧线旁边的字代表协议机的输入事件，例如，甲方协议机 中的“发帧0”就是一个输入事件。图中在某些方面进行了一 些简化。例如，当乙方处于“期望收帧0”的状态时，若收到 无差错的帧1帧，仍然应当先进入“准备发ACK”状态，然后 才发出ACK。但这里就将“收帧1”与“发ACK”合并成为一
个事件，其余部分都很清楚，此处不再解释。

## Slide 68
68
发送方和接收方各自的有限状态机实际上并不是孤立地工作 而是协调在一起工作的。如果将双方各自的有限状态机合在 一起，用一个有限状态机来描述整个系统。在这种情况下， 状态数目将大大增加。这是因为发送方和接收方的状态各有4 个，而信道上的状态也有4个（0，1，A或 -/ S（ 空））， 这样就共有43=64种状态，用状态图很难清楚的表示出来。
比较实用的办法是合并一些状态，即不考虑一些次要的细节
。例如发送方的状态1和状态2，状态3和状态4可以合并。接 收方的状态1和状态4，状态2和状态3也可以合并。整个系统 的状态是通信双方两个协议和信道的所有状态的组合，信道 状态由其内容决定的，例如，如果帧0正在信道上（即帧已被 部分地发送出去，部分地被接收，但在接收方主机上还未处 理），则信道的状态为0。

## Slide 69
系统状态：（发送方状态、接收方状态、信道状态） 每个状态用三个字母表示：XYZ
X：发送方正发送的帧序号，为0或1； Y：接收方正等待的帧序号，为0或1； Z：信道状态，为0，1，A或 -/ S（ 空）。 初始状态为（000）
发送方状态由发送方发送帧号状态标志位的取值
  0——对应于发送了0号帧
  1——对应于发送了1号帧
接收方状态由期待帧号状态标志位的取值
  0——对应于期待接收0号帧
  1——对应于期待接收1号帧

## Slide 70
信道状态则有四种
0——表示信道上有0号帧
1——表示信道上有1号帧 A——表示信道上有Ack帧
S——表示信道上没有任何帧，即处于空状态

## Slide 71
图 停止等待协议状态图

## Slide 72: 假设系统一开始处在（000）状态。这表示发送方发完帧0， 接收方期望收到帧0，而信道上传送的也是帧0。在无差错的 情况下，系统的状态仅在4个状态中循环：
72
（000）→（01A）→（111）→（10A）→（000）→…。
如果信道丢失了帧0，则进行从状态（000）到状态（00-）的 转换。最终，发送过程超时（转换7），且系统回到状态（ 000）。确认帧的丢失更为复杂，需要两种转换：7和5，或8 和6，直到修复损坏。从理论上讲，应当共有224 = 16种不 同的状态。去掉没有意义的组合后，还剩下10种状态，而导 致状态变迁的输入事件共有9种（标号08）。

## Slide 73: 表1 事件及状态变迁表（注:表中X代表为任何状态)
络层
序号 | 执行 方 | 接收 的帧 | 发送 的帧 | 送网 | 状态变迁 说明
0 |  |  |  |  | XXX→XXS 丢失帧，帧0、帧1或确认帧ACK
1 | R | 0 | A | 是 | 000→01A 收到帧0，期待帧1，向信道发送 ACK，帧0送网络层
2 | S | A | 1 | - | 01A→111 收到ACK，向信道发送帧1
3 | R | 1 | A | 是 | 111→10A 收到帧1，期待帧0，向信道发送 ACK，帧1送网络层
4 | S | A | 0 | - | 10A→000 收到ACK，向信道发送帧0
5 | R | 0 | A | 否 | 010→01A 收到帧0并丢弃，向信道发送ACK 不向信道发送帧0
6 | R | 1 | A | 否 | 010→10A 收到帧1并丢弃，向信道发送ACK 不向信道发送帧1
7 | S | 0 | 0 | - | 0XS→0X0 等待超时，重发帧0
8 | S | 1 | 1 | - | 1XS→1X1 等待超时，重发帧1

## Slide 74: （2) 全双工信道的停等协议，
传送数据帧的正向信道和传送Ack帧的反向信道分开 ，2个 协议机的状态和2条信道的状态的合成状态来描述该协议。 转换与半双工一样，只有当数据帧和确认帧同时出现在信 道上时，才稍有不同。全双工通信的停止等待协议状态变 迁图如下。
系统状态：（发送方状态、接收方状态、正向数据信道状态、反 向Ack信道状态）
则正向信道状态有三种
  0——信道上有0号帧
  1——信道上有1号帧
  -/S——信道空
而反向信道状态只有两种
  A——信道上有Ack帧
  -/S——信道空

## Slide 75
图a 正反向信道分开的状态变迁图
图b 错误的状态序列

## Slide 76
76
从图中可以看出，接收过程不能自己单独把数据帧拿走， 因为这样做必须在一条信道上同时有两个确认帧，这在我 们的模型中是不允许的。同样发送方也不能自己单独拿走 确认帧，因为这样做就必须在第1帧接受以前，发送第2个 数据帧，如果这两个事件必须一起发生，例如，在状态（ 000A）和状态（111A）之间的转换，则在图中标记为1+2
。至于是先发生1号事件或先发生2号事件则是无关紧要。